Centurion Xabre

Inteligentny system ochrony i zabezpieczenia pojazdu

Instrukcja instalacji

### ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

· Mikroprocesorowy system sterowania  (blok centralny)

· Przekaźnik systemu

· Wiązka przewodów podłączenia nadajnika (czarne złącze, 4 piny)

· Pilot zdalnego sterowania z łącznością dwustronną (z wyświetlaczem)

· Pilot zdalnego sterowania bez łączności dwustronnej (bez wyświetlacza)

· Dioda sygnalizacyjna (białe złącze, 2 piny)

· Wiązka przewodów do podłączenia zasilania (białe złącze, 6 pinów)

· Wiązka przewodów do sterowania zamkami drzwi (białe złącze, 6 pinów)

· Wiązka przewodów do podłączenia nadajników i przekaźnika (białe złącze, 13 pinów)

· Wiązka przewodów do sterowania zamkiem centralnym (zielone złącze, 3 piny)

· Przycisk serwisowy (granatowe złącze, 2 piny)

· Zewnętrzny przekaźnik blokady z podstawką

· Czujnik uderzeń

· Wiązka przewodów czujnika uderzeń (białe i pomarańczowe złącza, 4 piny)

· Instrukcja obsługi i instalacji systemu

· Opakowanie indywidualne

# Uwaga!!! W tekście poniżej pokazane są piktogramy odpowiadające Pilotowi zdalnego sterowania z wyświetlaczem diodowym. Piktogramy na przyciskach pilota bez wyświetlacza mogą się nieco różnić od pokazanych.

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAŻ SYSTEMU

Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji należy przestrzegać poniższych podstawowych reguł:

- Należy zapoznać się z instrukcją i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

- Przed zainstalowaniem należy odłączyć akumulator. Nie należy zmniejszać przewidzianej liczby bezpieczników, nie zmieniać ich pozycji, nie stosować bezpieczników innego typu i wartości prądu znamionowego

- Przewody należy montować z dala od ruchomych elementów, wydechowych rur i przewodów wysokiego napięcia. Uwaga! Ostre krawędzie mogą uszkodzić przewody i wywołać zwarcie. Należy stosować dodatkowe osłonki izolacyjne Wiązki przewodów należy zabezpieczyć taśmą izolacyjną.

- Nieprawidłowe zainstalowanie  przewodów może doprowadzić do niewłaściwej pracy systemu lub jej niesprawności. Należy wykorzystywać złączki zaciskowe. Dokładnie izolować miejsca łączenia przewodów.

- Nie należy montować elementów systemu w pobliżu pedałów i układu kierowniczego.

- Niektóre samochody są wyposażone w poduszki powietrzne. Należy zachować szczególną ostrożność i nie sprawdzać żadnych przewodów systemu bezpieczeństwa zgłębnikiem.

- Należy dokładnie sprawdzić wewnętrzną stronę paneli, którą mamy zamiar przewiercić i upewnić się, czy nie ma za nią zwojów elektrycznych lub innych elementów, które mogą zostać uszkodzone podczas wiercenia.

- Rozmieszczenie złącz dla podłączenia składowych elementów wyrobu jest pokazane na schemacie, zamieszczonym na ostatniej stronie instrukcji. Dla wygody podłączenia złącza i odpowiadające im przewody mają ten sam kolor.

CENTURION Xabre                                                                                       Instrukcja instalacji

BIAŁE ZŁĄCZE  6-pinowe (H1)

| Nr wtyku | Kolor przewodu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Biały | Wyjście na sygnały świetlne |
| 2 | Czerwono-biały | Zasilanie sygnalizacji świetlnej, bezpiecznik 15A |
| 3 | Biały | Wyjście na sygnały świetlne |
| 4 | Czarny | Zasilanie systemu , -12V („masa”) |
| 5 | Brązowy | Wyjście na syrenę, „+” 2A |
| 6 | Czerwony | Zasilanie systemu , +12V, bezpiecznik 3A |

Przewody białe – Wyjście na sygnały świetlne. Białe przewody przekazują zasilanie po czerwono-
-białych przewodach do sygnalizacji świetlnej poprzez styki wbudowanego przekaźnika. Należy podłączyć te przewody z prawej i lewej strony sygnałów świetlnych.

Przewód czerwono-biały – zasilanie sygnalizacji świetlnej. Przewód ten nie potrzebuje dodatkowych podłączeń. Jest on podłączany równolegle do przewodu czerwonego w tej samej wiązce.

Przewód czarny – „masa”. Przewód główny bloku centralnego. Przewód ten należy podłączyć bezpośrednio do podwozia samochodu lecz nie przez przewody masy samochodu.

Przewód brązowy – wyjście dodatniej polaryzacji do sterowania sygnalizacją dźwiękową (syreną). Maksymalny prąd obciążenia – 2A. Należy połączyć go z czerwonym przewodem syreny samochodu lub białym przewodem syreny z własnym zasilaniem. Czarny przewód syreny połączyć z „masą”. Czerwony przewód syreny z własnym zasilaniem podłączyć do +12V.

Przewód czerwony – Zasilanie systemu +12V. Należy podłączyć ten przewód do złącza, w którym jest stałe napięcie +12V.

ZIELONE ZŁĄCZE 3-pinowe (H2)

| Nr wtyku | Kolor przewodu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czarno-biały | Wejście z czujnika hamulca ręcznego „-” |
| 2 | Biało-zielony | Wejście z czujników zamykania zamków „-” |
| 3 | Biało-czarny | Wejście z czujnika otwierania zamków „-” |

Przewód czarno-biały – wejście z czujnika hamulca ręcznego. Jeżeli została zaprogramowana funkcja zamykania drzwi przy wyłączaniu hamulca ręcznego (patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str. 9, tabela 2, funkcja 2), podłączenie tego przewodu do wyłącznika krańcowego hamulca ręcznego umożliwia zamykanie drzwi przy wyłączaniu hamulca ręcznego oraz ich otwieranie przy włączeniu hamulca ręcznego i wyłączonym zapłonie.

Przewód biało-zielony – wejście z czujnika zamykania drzwi. Wejście służy do realizacji funkcji zamka centralnego i jest podłączane do czujnika pozycji modułu sterującego zamka centralnego, aktywnej przy zamykaniu. Przewód czarny „master” zamka podłączyć do „masy”.

Przewód biało-czarny - wejście z czujnika otwierania drzwi. Wejście służy do realizacji funkcji zamka centralnego i jest podłączane do czujnika pozycji modułu sterującego zamka centralnego, aktywnej przy otwieraniu. Przewód czarny „master” zamka podłączyć do „masy”.

POMARAŃCZOWE ZŁĄCZE 4-pinowe (H3) CZUJNIK UDERZEŃ.

| Nr wtyku | Kolor przewodu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zielony | 1 strefa (lekkie uderzenie) |
| 2 | Granatowy | 2 strefa (silne uderzenie) |
| 3 | Czarny | Zasilanie czujnika, „masa” |
| 4 | Czerwony | Zasilanie czujnika, +12V |

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji

Aby osiągnąć właściwe działanie czujnika na uderzenia, należy zamontować go na elementy nadwozia lub na kolumnę kierownicy. Czujnik należy dokładnie przymocować obejmą lub blachowkrętem samogwintującym. Podłączenie do systemu należy przeprowadzić zgodnie z oznakowaniem złączy: pomarańczowe – do systemu, białe – do czujnika wstrząsu.

### BIAŁE ZŁĄCZE 6-pin (H4) STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI

| Nr wtyku | Kolor przewodu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Granatowo-czerwony | Normalnie zamknięty styk przekaźnika otwierania |
| 2 | Granatowo-biały | Główny styk przekaźnika otwierania |
| 3 | Granatowo-żółty | Normalnie rozwarty styk przekaźnika otwierania |
| 4 | Zielono-czerwony | Normalnie zamknięty styk przekaźnika zamykania |
| 5 | Zielono-biały | Główny styk przekaźnika zamykania |
| 6 | Zielono-żółty | Normalnie rozwarty styk przekaźnika zamykania |

Podłączenie pod siłowniki. Wariant bezpośredniego podłączenia  siłowników do systemu pokazany na ogólnym schemacie podłączenia przewodów elektrycznych. Dopuszczalne jest równoległe podłączenie maksymalnie 4 siłowników. Poniżej są pokazane tylko najbardziej rozpowszechnione schematy podłączenia pod siłowniki zamków i systemu centralnego zamka.

Podłączenie pod siłowniki z funkcją centralnego zamka. Dla realizacji funkcji zamka centralnego należy zamontować w drzwiach kierowcy  5-przewodowy siłownik (moduł sterujący zamka centralnego).

Podłączenie do systemu pneumatycznego sterowania zamkami.

Odszukać przewody pod panelem w miejscu przy nogach kierowcy. Podłączyć woltomierz, przewodem głównym do „masy”. Upewnić się, że przy przekręceniu kluczyka w zamku w pozycje  otwórz woltomierz wskazuje +12V. Zwolnić kluczyk. Woltomierz powinien wskazywać 0V. Przełączyć główny przewód woltomierza na +12V. Teraz przy przekręceniu kluczyka w pozycje zamknij woltomierz

powinien wskazywać –12V. Przeciąć ten przewód i podłączyć do systemu według podanego poniżej schematu. Aby zabezpieczyć normalne działanie siłowników sygnały sterowania powinny trwać 3,5 sek. (Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str. 9, tabela 2, funkcja 1)

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji

Podłączenie zamka centralnego. Najpierw należy ustalić typ zamka centralnego, w jaki został wyposażony samochód. W tym celu należy zmierzyć potencjał na przełączniku przycisku sterowania zamka centralnego. Kiedy już typ zamka jest znany, postępować według jednego z podanych tu schematów.

### BIAŁE ZŁĄCZE 2-pinowe DIODY SYGNALIZACYJNEJ (H5)

Dioda sygnalizacyjna powiniena znajdować się w najbardziej widocznym miejscu, takim, jak górna część lub przód tablicy rozdzielczej.

CZARNE ZŁĄCZE 4-pinowe PRZEKAŹNIKA (H6)

Producent zaleca montaż nadajnika w górnej części przedniej szyby od strony pasażera lub na odwrotnej stronie lusterka wewnętrznego. Maksymalny zasięg  można osiągnąć montując nadajnik poziomo.

Dokładnie oczyścić miejsce montażu oraz nadajnik rozcieńczonym spirytusem. Zamocować nadajnik na taśmie samoprzylepnej. Przewód łączący umieścić za elementami dekoracyjnymi i podłączyć nadajnik do  bloku centralnego.

UWAGA!!! Przewodu nie należy montować równolegle  do anteny nadajnika, bo może to powodować  niepożądaną łączność zwrotną, kiedy nadajnik ciągle wysyła sygnał. W takiej sytuacji sygnał nadajnika systemu blokuje sygnał pilota i system nie reaguje na jego polecenia.

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji    Z tego samego powodu nie należy zwijać nadmiaru przewodu w pobliżu czujnika. Należy to zrobić na przeciwległym końcu przewodu w pobliżu centrali systemu.

Uwaga!!! W skład pokrycia niektórych szkieł wchodzą elementy ekranujące lub redukujące promieniowanie fal radiowych. W takich przypadkach należy zastosować odpowiednie środki lub zamontować przekaźnik w innym miejscu.

### BRĄZOWE ZŁĄCZE 3-pinowe (H7) CZUJNIK PRZYWOŁANIA KIEROWCY

Czujnik przywołania kierowcy należy nabyć osobno, ponieważ nie jest on dołączony do kompletu. Czujnik należy przymocować do szyby wewnątrz samochodu. Zapewnia on przywołanie kierowcy lekkim stukaniem w szybę. Odtłuścić miejsce zamocowania oraz powierzchnie czujnika i przymocować go używając taśmy klejącej. Przewód łączący umieścić za elementami dekoracyjnymi i podłączyć czujnik do centralki (centralnego bloku alarmu). Ustawić czułość czujnika: obracanie potencjometrem zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa jego czułość, a w kierunku przeciwnym -  zmniejsza.

### GRANATOWE ZŁĄCZE 2-pinowe (H8) PRZYCISKU SERWISOWEGO

Przycisk serwisowy powinien być umieszczony w ukrytym, lecz dostępnym miejscu. Przymocowuje się go przy użyciu taśmy samoprzylepnej. Przed montażem należy odtłuścić miejsce zamocowania rozcieńczonym spirytusem. Umieścić przycisk i podłączyć go do centralnego bloku.

BIAŁE ZŁĄCZE 13-PINOWE (H9)

| Nr wtyku | Kolor przewodu | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Granatowy | Wejście „-” czujnika pokrywy komory silnikowej (bagażnika) |
| 2 | Zielony | Wejście „-”czujnika drzwi |
| 3 | Żółty | Wejście zapłonu +12 V |
| 4 | Pomarańczowy | Wyjście blokady, „-” przy wyłączonym trybie ochrony |
| 5 | Fioletowy | Wejście czujnika drzwi „+” |
| 6 | Pomarańczowo-biały | Wyjście blokady, „-” przy wyłączonym trybie ochrony |
| 7 | Różowy | Wyjście otwierania drzwi pasażerów „-” |
| 8 | Szary | Wyjście „-”sterowania 3. kanału |
| 9 | Czarno-zielony | Wyjście „-”sterowania 4. kanału |
| 10 | Czarno-czerwony | Wyjście „-”sterowania 5. kanału |
| 11 | Biało-czerwony | Wyjście do programowania |
| 12 | Czarno-fioletowy | Wyjście sterowania 6. kanału „-” |
| 13 | Biały | Wyjście sterowania wewnętrznym oświetleniem |

Przewód granatowy – wejście czujnika pokrywy komory silnikowej/bagażnika. Podłączyć przewód do wyłączników krańcowych pokrywy komory silnikowej i bagażnika, które mają potencjał „masa” przy otwartej pokrywie komory silnikowej i bagażniku.

Przewód zielony – wejście  „-”czujników drzwi. Podłączyć przewód do punktu łączącego wyłączniki krańcowe drzwi (zamontowane fabrycznie), w którym pojawia się potencjał „masy” przy otwartych drzwiach.

Przewód żółty – wejście zapłonu. Podłączyć przewód do układu zapłonowego, w którym przy włączaniu zapłonu pojawia się napięcie +12V i znika przy wyłączaniu.

Przewód pomarańczowy – wyjście blokady silnika przez styki normalnie zamknięte zewnętrznego przekaźnika przez układ zapłonowy lub układ podawania paliwa. Potencjał „masa” pojawia się na tym przewodzie w trybie włączonej ochrony. Maksymalnie dopuszczalne obciążenie wyjścia –300 mA.

Przewód fioletowy – wejście „+” czujnika drzwi (tylko niektóre marki samochodów (FORD, TOYOTA, GAZ). Podłączyć przewód do punktu łączącego ustawione fabrycznie krańcowe wyłączniki drzwi, w którym pojawia się potencjał +12V przy otwartych drzwiach.

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji

Pomarańczowo-biały przewód – wyjście blokady silnika przez styki normalnie otwarte dodatkowego przekaźnika poprzez układ rozruchu. Na tym przewodzie pojawia się potencjał „masa” przy wyłączonym trybie ochrony. Maksymalna możliwość obciążenia prądem –  200mA.

Różowy przewód – wyjście dla otwierania drzwi pasażerów. Przy powtórnym naciśnięciu na przycisk  pilota w ciągu 3 sekund po wyłączeniu trybu ochrony na tym wyjściu powstaje sygnał o minusowej polaryzacji i dopuszczalnym obciążeniu 200mA. To pozwala realizować funkcję dwustopniowego (następującego po sobie) otwierania drzwi przy wyłączonym trybie ochrony. W samochodzie powinny być zainstalowane siłowniki zamków drzwi i zapewniona ich komutacja (połączenie), przy której przy włączonym trybie ochrony zamykają się wszystkie drzwi, a przy wyłączonym – otwierają się tylko drzwi kierowcy.

Szary przewód – wyjście trzeciego kanału. Po wyciszeniu służy do sterowania otwieraniem bagażnika. Przy przedłużającym się (ponad 2 sekundy) przyciskaniu przycisku 4/5/6 pilota na tym wyjściu pojawia się ujemny sygnał długości 1 sekundy. Dopuszczalne obciążenie wyjścia trzeciego kanału – 200mA. Wyjście można przeprogramować dla wykorzystania w dwóch celach, w trybach: „zatrzasku” i wyjścia z opóźnieniem czasowym z trwaniem sygnałów od 1 sekundy do 2 minut.(Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str.10, tabela 4, funkcja 1).

Czarno-zielony przewód – wyjście czwartego kanału lub wyjście sterowania fabrycznymi sygnałami dźwiękowymi samochodu w zależności od wybranych ustawień (patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str. 10, tabela 4, funkcja 2). Wyjście czwartego kanału posiada potencjał „masy” przy obciążeniu do 200mA.

Wyjście czwartego kanału: (ustawienie fabryczne – wyjście natychmiastowe). Wyjście można zaprogramować do pracy w trybie stałego nacisku, „zatrzasku” lub pracy w ciągu zaprogramowanego przedziału czasu – od 1 sekundy do 2 minut. Do sterowania czwartym kanałem należy jednocześnie przycisnąć przyciski i 4/5/6 pilota.

Wyjście sterowania fabryczną sygnalizacją dźwiękową. W trybie alarmu na tym wyjściu istnieje sygnał „masa”. Przewód ten można podłączyć do sygnałów fabrycznych za pomocą dodatkowego przekaźnika. Wyjście to nie wyzwala potwierdzających sygnałów dźwiękowych, a tylko sygnał alarmu.

Czarno-czerwony przewód – wyjście piątego kanału. (Patrz rozdział „Programowanie funkcji”, str. 10, tabela 4, funkcja 3). Może być zaprogramowany do pracy w trybie stałego przycisku, „zatrzasku” lub do pracy w ciągu zaprogramowanego odcinku czasu – od 1 sekundy do 2 minut. Sygnał wyjścia piątego kanału ma potencjał „ masy” przy obciążeniu do 200mA. Do sterowania piątym kanałem należy jednocześnie nacisnąć przyciski  i 4/5/6 pilota.

### Biało-czerwony przewód – wyjście kanału programowanego. (Patrz rozdział „Programowanie funkcji” str. 9, tabela 3, funkcja 4). Sygnał wyjściowy ma potencjał „masy” przy obciążeniu do 200mA.

Wyjście dla odłączenia sygnału ochrony własnej sygnalizacji samochodu (ustawienie fabryczne). Przy wyłączaniu trybu ochrony lub przy zdalnym otwieraniu drzwi  na wyjściu powstaje potencjał „masy” trwający 1 sekundę. Sygnał ten może służyć do wyłączenia sygnalizacji fabrycznej, zamontowanej przez producenta. Miejsce montażu można określić na podstawie ujemnego sygnału przy otwieraniu drzwi kluczem. Zazwyczaj ten przewód znajduje się w wiązce prowadzącej do drzwi. Funkcję wyłączenia trybu ochrony własnej sygnalizacji dźwiękowej można zaprogramować do zdalnego sterowania otwieraniem bagażnika.

Wyjście dla podłączenia akcesoriów.  Na tym przewodzie powstaje potencjał „masa” po 3 sekundach po włączeniu zapłonu. Wyjście pozostaje aktywne po wyłączeniu zapłonu dla otwierania i zamykania

CENTURION Xabre                                                                                             Instrukcja instalacji

dowolnych drzwi. Pozwala to zasilać za pomocą dodatkowego przekaźnika urządzenia działające tylko przy włączonym zapłonie.

Czarno-fioletowy przewód – wyjście szóstego kanału (patrz rozdział „Programowanie funkcji” 
str. 10, tabela 4, funkcja 4). Szósty kanał sterowania dodatkowymi urządzeniami programowany jest       przez użytkownika, a jego sygnał wyjściowy może trwać od 1 sekundy do 2 minut. Sygnał wyjściowy szóstego kanału posiada potencjał „masy” przy obciążeniu do 200mA. Kanał jest sterowany przez jednoczesne przyciskanie przycisków  i 4/5/6 pilota.

Biały przewód – wyjście sterowania oświetleniem wewnętrznym. Na tym wyjściu powstaje potencjał „masa” przy dopuszczalnym obciążeniu do 200mA w trybie alarmu, póki działa syrena i w ciągu 30 sekund po wyłączeniu trybu ochrony lub do momentu włączenia zapłonu.

### PROGRAMOWANIE SYSTEMU

Zapisywanie kodów pilotów w pamięci systemu.

Aby zapisać kody nowych pilotów należy:

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go załączonym za trzecim razem.

• W ciągu 15 sekund przycisnąć przycisk serwisowy i przytrzymać go aż zabrzmi długi sygnał syreny.

• Przycisnąć dowolny przycisk pierwszego pilota i przytrzymać go aż zabrzmią krótkie sygnały syreny, informujące, o tym, że kod pilota został zapisany w pamięci systemu.

• Powtórzyć tę procedurę z pozostałymi pilotami, które będą używane. Jeden potwierdzający sygnał syreny oznacza, że kod pilota został zapisany jako pierwszy, dwa – jako drugi itd.

• Wyłączyć zapłon lub odczekać 15 sekund. Nastąpią trzy sygnały dźwiękowe i trzy świetlne, po czym system wyłączy tryb zapisywania kodów pilotów. Do pamięci urządzenia można wprowadzić kody czterech pilotów. Kod zapisywany jako piąty zastąpi kod pierwszego pilota.

Programowanie osobistego kodu (PIN).

Kod PIN służy do awaryjnego wyłączania trybu ochrony, jeżeli uprzednio została zaprogramowana odpowiednia funkcja (patrz tabela 5, str.10).

## Włączenie funkcji i programowania kodu PIN

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go wyłączonym.

• Przycisnąć przycisk serwisowy 10 razy a potem przytrzymać póki nie zabrzmi 5 krótkich sygnałów i jeden długi sygnał syreny.

• Przycisnąć dwa razy przycisk pilota. Zabrzmią dwa sygnały syreny i wskaźnik diodowy mignie dwa razy. Tryb programowania kodu został włączony.

• Nie później niż po 5 sekundach przycisnąć przycisk serwisowy – liczba przyciśnięć odpowiada pierwszej cyfrze kodu PIN (liczba jednostek). Każde przyciśnięcie przycisku potwierdza krótki sygnał syreny.

• Nie później niż 15 sekund po włączeniu trybu programowania włączyć zapłon i przycisnąć przycisk serwisowy – liczba przyciśnięć odpowiada drugiej cyfrze kodu PIN (liczbie dziesiątek). Każde przyciśnięcie przycisku potwierdza krótki sygnał syreny.

• Wyłączyć zapłon. Wskaźnik diodowy trzykrotnie odtworzy kod według następującego wzoru: kilka mignięć – pauza – kilka mignięć.

Wyłączenie trybu programowania kodu PIN odbywa się automatycznie po 15 sekundach po zakończeniu indykacji lub włączeniu zapłonu. Przy wyłączaniu trybu brzmią trzy długie sygnały syreny.

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji

Jeśli nowy kod nie został zaprogramowany na przykład z powodu błędów, po wyłączeniu trybu programowania w pamięci systemu pozostaje poprzedni kod PIN.

## Wyłączenie funkcji i wymazanie znaczenia kodu osobistego

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go wyłączonym.

• Przycisnąć przycisk serwisowy 10 razy a potem przytrzymać póki nie zabrzmi 5 krótkich i jeden długi sygnał syreny.

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż zabrzmi długi sygnał dźwiękowy, potwierdzający wymazywanie znaczenia kodu osobistego i wyłączenia jego funkcji (powyżej 3 sekund).

Uwaga!!! System posiada funkcję automatycznego wyłączania kodu PIN. Na powierzchni centralki znajduje się przełącznik J1. Pozycja przełącznika określa sposób działania systemu po wyłączeniu i następnym włączeniu systemu.

• Jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji  FREE (ustawienie fabryczne), system przechowuje w pamięci znaczenie kodu PIN przy wyłączaniu i włączaniu zasilania.

• Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji OFF, to przy następnym włączeniu zasilania zaprogramowane znaczenie kodu PIN będzie ignorowane.

### Programowanie funkcji

Istnieje możliwość zaprogramowania 19 funkcji ochronnych i serwisowych w systemie alarmowym. Są one pokazane poniżej w tabelach 1-5 str. 9-10.

Ustawienia fabryczne pokazane zostały w pierwszej kolumnie każdej tabeli.

Aby zmienić programowane funkcje należy:

• Wyłączyć tryb ochrony

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go wyłączonym.

• Aby zaprogramować funkcje:

- według tabeli 1, przycisnąć przycisk serwisowy dwa razy i przytrzymać, aż zabrzmi jeden krótki i jeden długi sygnał syreny.

- według tabeli 2, przycisnąć przycisk serwisowy cztery razy i przytrzymać, aż zabrzmią dwa krótkie i jeden długi sygnał syreny.

- według tabeli 3, przycisnąć przycisk serwisowy sześć razy i przytrzymać, aż zabrzmią trzy krótkie i jeden długi sygnał syreny.

- według tabeli 4, przycisnąć przycisk serwisowy osiem razy i przytrzymać, aż zabrzmią cztery krótkie i jeden długi sygnał syreny.

- według tabeli 5, przycisnąć przycisk serwisowy dziesięć razy i przytrzymać, aż zabrzmi pięć krótkich i jeden długi sygnał syreny.

• W zależności od programowanych funkcji, przycisnąć odpowiedni przycisk pilota – liczba przyciśnięć odpowiada liczbie sygnałów dźwiękowych syreny i mignięć wskaźnika diodowego właściwej dla odpowiedniej funkcji, zgodnie z tabelą.

• Wyłączenie trybu programowania funkcji, pokazanych w tabelach 1, 2, 3 i 4 odbywa się automatycznie po 15 sekundach lub po włączeniu zapłonu. Dla wyłączenia trybu programowania funkcji, wymienionych w tabeli 5, należy nacisnąć przycisk . Wyłączenie trybu programowania zostaje potwierdzone trzema sygnałami syreny i trzema mignięciami sygnałów świetlnych.

CENTURION Xabre                                                                                             Instrukcja instalacji

Tabela 1. Programowanie funkcji ( część 1)

| Przycisk pilota | Liczba mignięć wskaźnika diodowego i sygnałów syreny |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sygnały potwierdzenia: syrena – zał. sygnał dźwiękowy samoch. – zał. | Sygnały potwierdzenia: syrena – zał. sygnał dźwiękowy samoch. – wył. | Sygnały potwierdzenia: syrena – wył. sygnał dźwiękowy samoch. - wył | Sygnały potwierdzenia: Syrena – wył. sygnał dźwiękowy samoch. – wył. |
|  | Automatyczne włączenie ochrony i blokada pasywna wyłączona | Automatyczne włączenie ochrony bez zamykania drzwi | Automatyczne włączenie ochrony z zamykaniem drzwi | Automatyczne włączenie pasywnej blokady |
|  | Automatyczny powrót do trybu ochrony włączony | Brak automatycznego powrotu do trybu ochrony | - | - |
|  | Tryb ochrony włączany bez opóźnienia czasowego | Tryb ochrony drzwi jest włączany po 45sek. (dla działania oświetlenia wewnętrznego) | - | - |

Uwaga!!! Przy włączeniu funkcji automatycznego włączania trybu ochrony będzie także włączona funkcja automatycznego powrotu do trybu ochrony.

Tabela 2. Programowanie funkcji (część 2)

| Przycisk pilota | Liczba mignięć wskaźnika diodowego i sygnałów syreny |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zamykanie – 0,8 sekundy Otwieranie – 0,8 sekundy | Zamykanie – 3,5 sekundy Otwieranie – 3,5 sekundy | Zamykanie – 0,8 sek. Otwieranie – dwa po 0,8 sek. | Zamykanie – 10 sek. Otwieranie – 0,8 sek. |
|  | Zamykanie drzwi przy włączaniu zapłonu | Zamykanie drzwi przy włączaniu zapłonu – nie ma | Zamykanie drzwi przy wyłączaniu hamulca ręcznego | - |
|  | Otwieranie drzwi przy wyłączaniu zapłonu | Brak otwierania drzwi przy wyłączeniu zapłonu | - | - |
|  | Brak świecenia sygnałów świetlnych | Sygnały świetlne palą się przez 30 sekund po wyłączeniu ochrony | Sygnały świetlne palą się przez 10 sekund po włączeniu ochrony i 30 sekund po wyłączeniu | - |
| + | Kontrola przebywania w strefie działań wyłączona | Kontrola przebywania w strefie działań włączona | - | - |

Tabela 3. Programowanie funkcji (część 3)

| Przycisk pilota | Liczba mignięć wskaźnika diodowego i sygnałów syreny |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Funkcja antynapadu wyłączona | Funkcja antynapadu jest włączana pilotem | Funkcja antynapadu włącza się przy uruchamianiu silnika |
|  | Funkcja ochrony niedostępna przy włączonym zapłonie | Funkcja ochrony dostępna przy włączonym zapłonie. Po włączeniu trybu ochrony system wyłącza czujnik uderzeń |
|  |  | Do momentu wyłączenia zapłonu | Na 1 minutę | Na 3 minuty |
|  | Funkcja wyjścia na syrenę – przewód brązowy (H1) |
|  | Brzmi ciągle | Impuls (t = 4 sek., T=5 sek.) | Impuls o parametrach zmiennych | Syrena bez elektroniki |
|  | Funkcja programowanego wyjścia – biało-czerwony przewód (H9) |
|  | Wyłączenie własnej sygnalizacji samochodu (impuls 1sek. przy wyłączonym trybie ochrony) | Wyłączenie sygnalizacji własnej samochodu (impuls 1 sek. przy wyłączaniu trybu ochrony i sterowaniu 3. kanałem) | Wyjście z opóźnieniem czasowym do sterowania akcesoriami (aktywuje się po 3 sek. po wyłączeniu zapłonu i pozostaje aktywny po wyłączeniu zapłonu do momentu otwarcia i zamknięcia jakichkolwiek drzwi) | - |

CENTURION Xabre                                                                                            Instrukcja instalacji

Tabela 4. Programowanie funkcji (część4)

| Przycisk pilota | Liczba mignięć wskaźnika diodowego i sygnałów syreny |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Funkcja wyjścia 3. kanału (szary przewód złącza H8) |
|  | Wyjście sterowania otwieraniem bagażnika | Wyjście – „zatrzask”** | Wyjście – „zatrzask” ze zrzutem na zapłon *** | Wyjście z opóźnieniem czasowym (od 1 do 120 sek.)**** |
|  | Funkcja wyjścia 4. kanału (czarno-zielony przewód złącza H8) |
|  | Wyjście natychmiastowe* | Wyjście – „zatrzask”** | Wyjście na sygnał dźwiękowy samochodu (za pomocą przekaźnika) | Wyjście z opóźnieniem czasowym (od 1 do 120 sek.)**** |
|  | Funkcja wyjścia 5. kanału (czarno-czerwony przewód złączki H8) |
|  | Wyjście natychmiastowe* | Wyjście – „zatrzask”** | Wyjście – „zatrzask” ze zrzutem na zapłon *** | Wyjście z opóźnieniem czasowym (od 1 do 120 sek.)**** |
|  | Funkcja wyjścia 6. kanału (czarno-fioletowy przewód złączki H8) |
|  | Wyjście natychmiastowe* | Wyjście – „zatrzask”** | Wyjście – „zatrzask” ze zrzutem na zapłon *** | Wyjście z opóźnieniem czasowym (od 1 do 120 sek.)**** |

*      Sygnał pojawia się przy przyciskaniu przycisku pilota i znika po jego zwolnieniu.

**    Sygnał pojawia się przy przyciskaniu przycisku pilota i znika po jego kolejnym przyciśnięciu.

***  Sygnał pojawia się przy przyciskaniu przycisku pilota i znika po włączeniu zapłonu.

**** Sygnał pojawia się przy przyciskaniu przycisku pilota i znika po wstępnie zaprogramowanym

przedziale czasu.

Czas trwania sygnału wyjścia z opóźnieniem czasowym programuje się następująco:

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go wyłączonym.

• Przycisnąć przycisk serwisowy osiem razy i przytrzymać do czasu pojawienia się czterech krótkich i jednego długiego sygnału potwierdzającego włączenie trybu programowania.

• W zależności od tego, jaki kanał zamierzamy zaprogramować przycisnąć odpowiednie przyciski pilota 4/5/6, + 4/5/6,  + 4/5/6,  + 4/5/6 tyle razy, ile potrzeba, aby powstały cztery potwierdzające sygnały.

• Przycisnąć i przytrzymać przycisk serwisowy na taki przedział czasu, który odpowiadałby żądanej długości sygnału. Przy uwolnieniu przycisku zabrzmi jeden długi sygnał syreny.

• Włączyć zapłon. Zabrzmią trzy sygnały syreny. Tryb programowania został wyłączony.

Tabela 5. Programowanie funkcji (część 5)

| Przycisk pilota | Liczba mignięć wskaźnika diodowego i sygnałów syreny |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wyłączenie trybu programowania |
|  | Kod PIN nie jest wykorzystywany. Znaczenie kodu PIN jest wymazane | Kod PIN jest wykorzystywany. Znaczenie kodu PIN jest programowane | - | - |
|  | Tryb testowania czujników drzwi, pokrywy komory silnikowej i bagażnika | Tryb testowania czujnika uderzeń | - | - |
|  | „Panika” włącza się tylko przy wyłączonym zapłonie. Czas trwania 30 sekund. | „Panika” włącza się jak przy włączonym, tak i przy wyłączonym zapłonie. Czas trwania 30 sekund. | „Panika” włącza się jak przy włączonym, tak i przy wyłączonym zapłonie. Czas trwania nieograniczony. | Tryb „Panika” wyłączony. |

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji

Tryb testowania czujników.

Aby włączyć tryb:

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go wyłączonym.

• Przycisnąć przycisk serwisowy dziesięć razy i przytrzymać do czasu pojawienia się pięciu krótkich i jednego długiego sygnału potwierdzającego włączenie trybu programowania funkcji pokazanych w tabeli 5.

Aby włączyć tryb testowania czujników drzwi i pokrywy komory silnikowej (bagażnika) należy:

• Przycisnąć przycisk  pilota. Mignięcie wyświetlacza diodowego, jeden sygnał świetlny i jeden dźwiękowy potwierdzą włączenie trybu testowania czujników drzwi i pokrywy komory silnikowej.

• Otworzyć i zamknąć kolejno każde drzwi. Przy sprawnych wyłącznikach krańcowych drzwi i prawidłowym podłączeniu otwierania każdych drzwi towarzyszą trzy sygnały dźwiękowe.

• Otworzyć i zamknąć pokrywę komory silnikowej, następnie bagażnik. Otwieraniu pokrywy komory silnikowej i bagażnika towarzyszą dwa sygnały dźwiękowe.

Tryb testowania czujnika wstrząsu:

• Przycisnąć przycisk  pilota. Dwa mignięcia wyświetlacza diodowego, dwa sygnały świetlne i dwa dźwiękowe potwierdzą włączenie trybu testowania czujnika uderzeń.

• Wykonać uderzenia takiej siły, jakie czujnik powinien rozpoznać, jako wystarczające dla włączenia pierwszego i drugiego poziomu. System potwierdzi włączenie pierwszego poziomu krótkim sygnałem dźwiękowym, a drugiego  - długim.

• W miarę potrzeby można regulować i sprawdzać działanie czujnika, aż do osiągnięcia oczekiwanego wyniku.

• Aby wyłączyć tryb programowania należy przycisnąć  na pilocie.

Powrót do ustawień fabrycznych.

Przy pomyłkach w programowaniu, niekiedy jest najwygodniej powrócić do ustawień fabrycznych. W tym celu należy:

• Włączyć i wyłączyć zapłon trzy razy, pozostawiając go wyłączonym.

• Przycisnąć przycisk serwisowy dwanaście razy i przytrzymać do czasu pojawienia się sześciu krótkich i jednego długiego sygnału potwierdzającego włączenie trybu programowania.

• Przycisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski  i  pilota w ciągu 6 sekund, do czasu, kiedy sześć krótkich i trzy długie sygnały dźwiękowe oraz trzy sygnały świetlne potwierdzą powrót wszystkich funkcji do ustawień fabrycznych.

NOTATKI

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacji

### SCHEMAT PODŁĄCZENIA

CENTURION Xabre                                                                                              Instrukcja instalacj

# Text boxes

5 przewodowy siłownik drzwi kierowcy

Sprężarka

uderzeń

(Moduł sterujący systemu)

Pokrywa komory silnikowej/